Hướng dẫn vệ sinh, bảo trì Monitor sản khoa

Model: MT-610 –Toitu

- Vệ sinh

- Lau bề mặt máy bằng khăn mềm thấm nước vắt khô, dùng dung dịch trung tính.

- Đối với đầu dò có thể vệ sinh tiệt trùng bằng những dung dịch sau: Glutaraldehyde (vd: Cidex, Sterihyde), Benzalkonium chloride (vd: Osvan, Germitol), Amphoteric surfactant (vd: TEGO 51, Hypearl Anon).

- Kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ

  - Sau khi sử dụng

- Vệ sinh thân máy sạch sẽ

- Vệ sinh, tiệt trùng (nếu cần) đầu dò.

- Kiểm tra bề mặt đầu dò và thân máy xem có hư hỏng nào không.

  - Định kỳ 6 tháng

- Kiểm tra hư hỏng nếu có trên thân máy hoặc đầu dò.

- Kiểm tra hoạt động cảm ứng còn nhạy hay không.

- Màn hình hiển thị bình thường hay không.

- Kiểm tra các chức năng máy hoạt động bình thường hay không.

- Vệ sinh đầu in nhiệt bằng bút lau.

Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật : 028 3844 8172 – Phòng kỹ thuật