HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

MONITOR THEO DÕI BỆNH NHÂN

LIFE SCOPE VS

HÃNG SX : NIHON KOHDEN

NƯỚC SX : NHẬT BẢN

VPĐD NIPON CORPORATION TẠI TPHCM

LẦU 3, CAO ỐC TUỔI TRẺ

60A, HOÀNG VĂN THỤ, PHƯỜNG 9, QUẬN PHÚ NHUẬN, TPHCM

ĐT : 083.844.8172			FAX : 083.997.1661

I/ MÔ TẢ HÌNH DẠNG BÊN NGOÀI CỦA MÁY

1. ALARM INDICATOR 	: Đèn hiển thị báo động

2. TOUCH SCREEN : Màn hình cảm ứng

3. POWER SWITCH : Công tắc nguồn

4. AC POWER LAMP : Đèn hiển thị đang dùng điện nguồn

5. BATTERY LAMP : Đèn hiển thị đang dùng nguồn pin

6. REMOTE CONTROL SENSOR : Cảm biến điều khiển từ xa

7. SPEAKER : Loa ngoài

8. RECORD/STOP KEY : Ấn phím này để bật/tắt máy in

9. ERROR LAMP : Đèn hiển thị máy bị lỗi

10. HOME KEY : Ấn phím này để trở về màn hình theo dõi

11. MENU KEY : Ấn phím này để vào chương trình cài đặt máy

12. NIBP START/STOP KEY : Ấn phím này để bật/tắt đo huyết áp

13. NIBP INTERVAL KEY : Ấn phím này để chọn chế độ đo huyết áp

14. SILENCE ALARMS KEY : Ấn phím này để tắt báo động

II/ MÔ TẢ MÀN HÌNH THEO DÕI CƠ BẢN

- FUNCTION KEYS : Những phím chức năng

- HEART RATE : Nhịp tim

- ST LEVEL : Hiển thị mức ST

- VPC : Hiển thị VPC

- NUMERIC VALUES : Hiển thị các thông số đo dưới dạng số

- RESPIRATION RATE : Hiển thị thông số nhịp thở

7. CO AND PCWP VALUES : Hiển thị giá trị trung bình CO và PCWP

- ALARM LIMIT SETTINGS : Hiển thị các giới hạn báo động đã được cài đặt

- CURRENT TRENDGRAPHS : Đồ thị hiển thị độ tăng giảm của thông số

- WAVEFORMS : Hiển thị dạng sóng

- QRS DETECTION TYPE : Hiển thị loại sóng QRS

- ECG FILTER MODE : Hiển thị chế độ lọc sóng ECG

- ECG LEAD : Hiển thị đạo trình ECG

- ECG SENSITIVITY : Hiển thị biên độ

- CURRENT DATE AND TIME : Hiển thị ngày giờ hiện hành

- ECG : Hiển thị sóng điện tim

- PATIENT NAME : Hiển thị tên bệnh nhân

- BED ID : Hiển thị số giường bệnh nhân

III/ MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT MÁY ( SETUP )

- DATE : Cài ngày, tháng, năm, giờ, phút

- VOLUME : Cài đặt các âm thanh của máy

- DISPLAY : Cài đặt các hiển thị của máy

- RECORD : Cài đặt các chế độ in của máy

- SYSTEM : Cài đặt hệ thống máy

IV/ MÔ TẢ MÀN HÌNH MENU

- REVIEW : Mở màn hình xem lại

- PATIENT : Cài đặt thông tin bệnh nhân và các giới hạn báo động

- SETUP : Cài đặt hệ thống máy

- OTHER : Cài đặt các thông số khác

- ALARM : Cài đặt việc tắt / mở các báo động

- BASIC PARAMETERS : Cài đặt các thông số cơ bản

- OTHER PARAMETERS : Cài đặt các thông số khác ngoài thông số cơ bản

V/ MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT BÁO ĐỘNG MỘT THÔNG SỐ CƠ BẢN

- DISPLAY OTHER REVIEW WINDOW : Hiển thị những cửa sổ xem lại khác

- SELECTED PARAMETER : Thông số được chọn cài đặt

- CURRENT MEASURED VALUE : Hiển thị giá trị thông số đang hiện hành

- SETTING BAR : Thanh cài đặt ngưỡng báo động

- LOWER LIMIT SLIDER : Thanh trượt cài đặt giới hạn dưới

- UPPER LIMIT SLIDER : Thanh trượt cài đặt giới hạn trên

- LOWER LIMIT : Giới hạn dưới

- UPPER LIMIT : Giới hạn trên

- CURRENT MEASURED VALUE : Giá trị đo hiện hành

VI/ MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT MÁY IN

1/ Màn hình RECORD - REC PARAMS

- TRACES : Chọn kênh ghi sóng  thứ 1, thứ 2, thứ 3

- SELECTABLE PARAMETERS : Chọn thông số các kênh ghi sóng

2/ Màn hình RECORD -  OTHER

- ALARM RECORDING : Ghi sóng khi có báo động

- RECORDING SPEED : Chỉnh tốc độ ghi sóng

- PERIODIC REC INTERVAL : Ghi sóng theo khoảng thời gian

VII/ MÔ TẢ MÀN HÌNH CÀI ĐẶT THÔNG TIN BỆNH NHÂN ( ADMIT – PATIENT INFO )

- PATIENT ID : Nhập số thứ tự của bệnh nhân

- NAME : Nhập tên bệnh nhân

- DATE OF BIRTH : Nhập ngày, tháng, năm sinh bệnh nhân

- HEIGHT/WEIGHT : Nhập chiều cao, cân nặng của bệnh nhân

- GENER : Nhập giới tính bệnh nhân

- PACE MARKER : Bệnh nhân có tạo nhịp ngoài hay không

VIII/ MÔ TẢ MÀN HÌNH XEM LẠI THÔNG SỐ DƯỚI DẠNG SÓNG ( TREND-GRAPH )

- DISPLAY OTHER REVIEW WINDOW : Hiển thị những cửa sổ xem lại khác

- GRAPH1, GRAPH2, GRAPH3 : Thay đổi những trang xem lại dưới dạng sóng

- DISPLAY THE PARAMETER…. : Hiển thị thông số được chọn trong cửa sổ cài đặt ( SETTINGS )

- EVENT BAR : Thanh sự kiện hiển thị sự kiện xảy ra

- EVENT TIME : Thanh thời gian sự kiện xảy ra

- SETTINGS  : Hiển thị cửa sổ cài đặt

- SCALE : Hiển thị cửa sổ cài đặt tỉ lệ

- MAX-MIN : Hiển thị giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của thông số trên sóng

- MEAN : Hiển thị giá trị trung bình của thông số trên sóng

- SCROLL THE EVENT BAR : Các phím điều khiển thanh sự kiện

- CHANGES THE EVENT BAR INTERVAL : Thay đổi các khoảng thời gian của thanh sự kiện

- PRINT : In các sóng hiển thị

- EVENTS : Hiển thị các sự kiện xảy ra

- SCALE : Thước tỷ lệ

- CURSOR : Con trỏ hiển thị

IX/ MÔ TẢ MÀN HÌNH XEM LẠI THÔNG SỐ DƯỚI DẠNG BẢNG THEO THỜI GIAN ( TREND-TABLE )

- DISPLAY OTHER REVIEW WINDOW : Hiển thị những cửa sổ xem lại khác

- TABLE1, TABLE2, TABLE3 : Thay đổi những trang xem lại dưới dạng bảng

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- DISPLAYS THE PARAMETER…..: Hiển thị thông số được chọn trong cửa sổ cài đặt (SETTINGS)

- EVENT BAR : Thanh sự kiện hiển thị sự kiện xảy ra

- EVENT TIME : Thanh thời gian sự kiện xảy ra

- SETTINGS  : Hiển thị cửa sổ cài đặt

- INTERVAL : Hiển thị cửa sổ cài đặt khoản thời gian

- SCROLL THE EVENT BAR : Các phím điều khiển thanh sự kiện

- CHANGES THE EVENT BAR INTERVAL : Thay đổi các khoản thời gian của thanh sự kiện

- PRINT : In các bảng hiển thị

- EVENTS : Hiển thị các sự kiện xảy ra

- SCROLL TO DISPLAY OTHER PARAMETER DATA : Thanh cuộn hiển thị dữ liệu của các thông số

- SELECTED FILE : Dãy thông số được chọn

X/ MÔ TẢ MÀN HÌNH XEM LẠI THÔNG SỐ DƯỚI DẠNG BẢNG ỨNG VỚI MỖI LẦN ĐO HUYẾT ÁP (TREND-NIBP TREND)

- DISPLAY OTHER REVIEW WINDOW : Hiển thị những cửa sổ xem lại khác

- DATE AND TIME : Hiển thị ngày và giờ

- DISPLAY THE PARAMETERS…..: Hiển thị thông số được chọn trong cửa sổ cài đặt (SETTINGS)

- EVENT BAR : Thanh sự kiện hiển thị sự kiện xảy ra

- EVENT TIME : Thanh thời gian sự kiện xảy ra

- SETTINGS  : Hiển thị cửa sổ cài đặt

- SCROLL THE EVENT BAR : Các phím điều khiển thanh sự kiện

- CHANGES THE EVENT BAR INTERVAL : Thay đổi các khoản thời gian của thanh sự kiện

- PRINT : In các bảng hiển thị

- EVENTS : Hiển thị các sự kiện xảy ra

- SCROLL TO DISPLAY OTHER PARAMETER DATA : Thanh cuộn hiển thị dữ liệu của các thông số

- SELECTED FILE : Dãy thông số được chọn

XI/ MÔ TẢ MÀN HÌNH XEM LẠI DẠNG SÓNG MỘT ĐẠO TRÌNH THEO THỜI GIAN ( FULL DISC )

- DISPLAY OTHER REVIEW WINDOW : Hiển thị những cửa sổ xem lại khác

- STORED RECALL FILES TIME RANGE : Dãy thời gian xem lại những dữ liệu đã lưu trữ

- TIME OF FILE CREATION : Thời gian cụ thể từng sóng được tạo ra

- 60 SECOND FULL DISCLOSURE WAVEFORM : Diễn biến dạng sóng trong 60 giây của một đạo trình

- VITAL SIGNS NUMERIC......: Hiển thị những giá trị số ứng với sóng được chọn

- EVENT BAR : Thanh sự kiện hiển thị sự kiện xảy ra

- EVENT TIME : Thanh thời gian sự kiện xảy ra

- SETTINGS  : Hiển thị cửa sổ cài đặt

- ZOOM IN, ZOOM OUT : Phóng to, thu nhỏ dạng sóng theo thời gian

- SCROLL THE EVENT BAR : Các phím điều khiển thanh sự kiện

- CHANGES THE EVENT BAR INTERVAL : Thay đổi các khoản thời gian của thanh sự kiện

- PRINT : In các sóng hiển thị

- EVENTS : Hiển thị các sự kiện xảy ra

- SCROLLS TIME : Thanh cuộn hiển thị thời gian của dạng sóng

- ECG LEAD : Hiển thị đạo trình điện tim được chọn

TRÊN MÀN HÌNH THEO DÕI BÌNH THƯỜNG, MUỐN CÀI ĐẶT THÔNG SỐ NÀO THÌ NHẤN TRỰC TIẾP VÀO THÔNG SỐ ĐÓ

I/ TRONG MÀN HÌNH CÀI ĐẶT ĐIỆN TIM ECG

1/ Màn hình ECG - MAIN

1. SENSITIVITY : Chỉnh biên độ sóng điện tim

2. LEAD : Chọn đạo trình sóng điện tim

3. ALARMS : Chỉnh các ngưỡng báo động

4. ARRHYTHMIA ANALYSIS : Phân tích đạo trình nhịp

2/ Màn hình ECG - ST ALARMS  : Chỉnh các ngưỡng báo động ST

3/ Màn hình ECG – ARRHYTH  : Chỉnh các ngưỡng báo động loạn nhịp

4/ Màn hình ECG - OTHER

1. FILTERS : Chỉnh lọc nhiễu

2. HUM FILTER : Chỉnh lọc nhiễu điện cơ

3. NUMBER OF ELECTRODES : Chọn số lượng điện cực sử dụng

4. SYNC PITCH : Chọn chất lượng âm thanh tín hiệu đồng bộ

5. HR DISPLAY MODE : Chế độ hiển thị nhịp tim

6. AUTO LEAD CHANGE : Tự động chọn đạo trình

7. PACING : Chế độ tạo nhịp

8. SYNC SOURCE : Nguồn tín hiệu đồng bộ

II/ TRONG MÀN HÌNH CÀI ĐẶT SpO2

1/ Màn hình SP02 - MAIN

1. SENSITIVITY : Chỉnh biên độ sóng

2. ALARMS : Chỉnh các ngưỡng báo động

2/ Màn hình SP02 - OTHER

1. SYNC SOURCE : Chỉnh nguồn đồng bộ

2. PR DISPLAY : Hiển thị nhịp xung

3. SYNC PITCH : Chọn chất lượng âm thanh tín hiệu đồng bộ

4. RESPONSE : Tốc độ đáp ứng

5. SENSITIVITY MODE : Chọn độ nhạy

III/ TRONG MÀN HÌNH CÀI ĐẶT ĐO HUYẾT ÁP NIBP

1/ Màn hình NIBP - MAIN

1. INITIAL CUFF PRESSURE TYPE : Chọn loại bao đo huyết áp

2. MEASUREMENT INTERVAL : Chọn chế độ đo huyết áp

a. MANUAL : Đo bằng tay 01 lần rồi ngưng

b. STAT : Đo liên tục trong 15 phút rồi ngưng

c. 1 MIN, 2 MIN…: Đo huyết áp cách khoảng thời gian cố định ( tùy theo lựa chọn )

3. ALARMS : Chỉnh các ngưỡng báo động

2/ Màn hình NIBP - OTHER

INITIAL CUFF PRESSURE : Chỉnh mức huyết áp mục tiêu cho lần đo huyết áp đầu tiên

# Text boxes

14

1

13

12

11

7

10

9

8

6

5

4

3

2

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

9

8

2

7

6

5

4

3

15

1

2

14

3

13

4

12

5

6

10

11

7

9

8

1

14

2

3

13

4

12

5

11

6

10

9

7

8

1

2

12

3

11

10

4

9

5

8

7

6

1

2

15

3

4

14

5

13

12

6

7

8

9

11

10